INSTRUKCJA PRZEGLĄDU SYSTEMU ANTYOBLODZENIOWEGO PRZED SEZONEM

W sezonie zimowym należy użytkować zamontowany system antyoblodzeniowy wg instrukcji wykonawcy.

W okresie od marca do listopada (tj. w okresie, kiedy temperatura utrzymuje się powyżej 0°C) zaleca się całkowite odłączenie system antyoblodzeniowy od zasilania.

Przed rozpoczęciem kolejnego, nowego sezonu zimowego należy dokonać następujących czynności:

- Usunąć wszelkie nieczystości z rynien, rur spustowych (liście, drobne gałązki, nieczystości itp.).

- Dokonać optycznego przeglądu całej instalacji, zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość ułożenia kabli grzejnych w rynnie.

- Po stwierdzeniu prawidłowego ułożenia kabli od systemu antyoblodzeniowego należy wykonać test sprawności włączając system do zasilania, a następnie sprawdzić, czy przewód grzejny na całej długości jest ciepły, co będzie sygnałem, że system jest sprawny i działa prawidłowo.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o skontaktowanie się z firmą dokonującą montażu ww. systemu.

Odradzamy wykonywanie jakichkolwiek napraw systemu we własnym zakresie, m.in. z uwagi na możliwość utraty gwarancji.

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy pamiętać, że instalację systemu oraz jego ewentualne naprawy powinny być wykonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu czynności.